## Slide 1
MicroDuck su ArduPilot
Come sono collegati MAVProxy, ArduRover, la rete PPO e MuJoCo
Roberto Navoni — DelphyAI LAB · r.navoni74@gmail.com · 24 settembre 2026
Repo: github.com/virtualrobotix/microduck-ap-ppo-sitl · fork ArduPilot: virtualrobotix/ardupilot @ microduck-ppo
Un solo firmware ArduRover. La rete neurale (61 osservazioni → 14 servo, 50 Hz) è un task dello scheduler. MuJoCo è il corpo del robot, collegato al SITL come un motore fisico esterno. Il comando arriva da MAVProxy via MAVLink.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com

## Slide 2
1. Tre processi, due collegamenti
In simulazione: GCS, firmware, corpo del robot. Su hardware il terzo processo è il robot vero.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
2
MAVProxy (GCS)
operatore o script
arm / disarm
stick: rc N <pwm>
mode manual / hold
param set MDK_*
telemetria PPO_*
ArduRover SITL
(un solo binario ardurover)
RC_Channels → twist SI
AP_InertialSensor → gyro, gravità
AP_MicroDuck: rete PPO 50 Hz
SRV_Channels: 14 PWM
backend SIM_JSON
Pianta MuJoCo
plant/mujoco_json_plant.py
14 servo XL330 (modello BAM)
fisica 200 Hz (5 ms)
IMU, encoder giunti
viewer / video
MAVLink tcp:5760
STATUSTEXT, NAMED_VALUE_FLOAT
udp:9002 16 PWM
udp:9003 JSON
Lock-step: il SITL invia i PWM e aspetta il JSON; MuJoCo fa un passo da 5 ms per frame (SIM_RATE_HZ 200). Il task PPO gira ogni 4 frame = 50 Hz, come in training.
Il task PPO non ha alcun collegamento con MuJoCo: vede solo API ArduPilot. Sostituire la pianta con IMU + bus Dynamixel reali non cambia una riga di AP_MicroDuck.

## Slide 3
2. Dentro ArduRover: il loop a 50 Hz di AP_MicroDuck
Tutto ciò che la rete vede passa dalle librerie standard di ArduPilot.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
3
ArduRover — scheduler (SCHED_LOOP_RATE 200)
AP_InertialSensor
gyro, accel FRD
Joint feedback
q, q̇ (14) da sitl->state
RC_Channels
stick 1/2/4 → vx vy ωz
Storia
azione precedente (14)
Filtro gravità
IMU-only, no EKF
build_obs
61 float32
frame trunk FLU
Forward C
mean/std + rete
MLP | Cartan
≈0.3 ms
SRV_Channels
Scripting1..14 → PWM
q_target = q0 + a
a applicata → storia (obs[34:48]) al tick successivo
• update_attitude() a loop rate: propaga la direzione della gravità col gyro, la corregge con l'accelerometro (MDK_ATT_TAU 0.5 s)
• update() a 50 Hz: obs → forward → clip → PWM
• Failsafe: disarmato, feedback giunti assente o vecchio > MDK_WD_MS → azione 0 = posa stand (anche nella storia)
• HOLD (MDK_HOLD_MODE 4) → twist 0
• PWM: 1500 + q/0.003 (1 µs = 3 mrad), SERVOn 800..2200

## Slide 4
3. Percorso dei sensori: da MuJoCo all'osservazione
Frame diversi, unità diverse: la pianta parla ArduPilot (FRD/NED), il task parla training (FLU).
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
4
MuJoCo
gyro/accel sito IMU (FLU)
quaternione trunk (z-up)
qpos, qvel 14 giunti
JSON udp:9003
imu.gyro, imu.accel_body (FRD)
quaternion (NED→FRD)
joints.jpos / jvel
SITL / SIM_JSON.cpp
→ INS simulata (gyro, accel)
→ sitl->state.joint_pos/vel
(estensione di questo repo)
AP_MicroDuck
gyro FRD→FLU: (x, −y, −z)
gravità: filtro → (x, −y, −z)
q − q0, q̇
Conversione dei frame (fatta dalla pianta)
• vettori: (x, y, z)_MuJoCo → (x, −y, −z)_ArduPilot — vale per gyro, accel, posizione, velocità
• quaternione: (w, x, y, z) → (w, x, −y, −z)
• in piedi: accel_body = (0, 0, −9.81) come ArduPilot si aspetta; gravità proiettata nel task = (0, 0, −1) come in training
Lezione del primo test
• ArduRover ha INS_GYRO_FILTER 4 Hz di default: il gyro arrivava alla rete con decine di ms di ritardo → caduta in 1 s
• INS_GYRO_FILTER 0 (o 40) → stabile. Nessun passa-basso lento sul gyro che alimenta la policy, anche su hardware

## Slide 5
4. Percorso dei comandi: da MAVProxy al twist
Ogni comando digitato in MAVProxy è un messaggio MAVLink standard; ArduPilot non è stato modificato qui.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
5
Comando MAVProxy | Messaggio MAVLink | Cosa fa in ArduRover | Effetto sulla rete
arm throttle [force] | COMMAND_LONG MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM p1=1 | AP_Arming → soft armed | PPO_FAIL 1→0, servo attivi, la policy tiene in piedi
rc 2 2000 | RC_CHANNELS_OVERRIDE chan2=2000 (da sysid 255) | RC_Channels: norm_input_dz = +1.0 | obs[48] vx = +1.0 × MDK_VX_MAX = 0.4 m/s
rc 1 1800 | RC_CHANNELS_OVERRIDE chan1=1800 | norm = +0.6 | obs[49] vy = 0.6 × 0.3 = 0.18 m/s
rc 4 2000 | RC_CHANNELS_OVERRIDE chan4=2000 | norm = +1.0 | obs[50] ωz = 1.0 rad/s
mode hold | COMMAND_LONG MAV_CMD_DO_SET_MODE custom_mode=4 | Rover in HOLD | MDK_HOLD_MODE → twist forzato a 0: sta fermo
param set MDK_POLICY 1 | PARAM_SET | AP_Param | prossimo tick usa la rete Cartan
disarm | COMMAND_LONG ARM_DISARM p1=0 | soft disarmed | azione 0, storia azzerata, PWM 0 (pianta: idle)
Telemetria di ritorno (NAMED_VALUE_FLOAT ogni 0.5 s): PPO_MS tempo del forward, PPO_PGZ gravità z (in piedi ≈ −1), PPO_VX comando, PPO_FAIL stato.
Log DataFlash MDK / MDKQ / MDKV / MDKA: ogni tick con le 61 osservazioni e le 14 azioni → tools/log_parity.py le rigioca nell'ONNX (parità 2.5e-7).

## Slide 6
5. Percorso degli attuatori: dall'azione ai servo
La rete produce offset in radianti; ArduPilot li trasporta come PWM; la pianta li riconverte in target di posizione.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
6
Rete
a[14] rad
clip ±MDK_ACT_MAX
q_target
= q0 + a
q0 = posa STAND2
SRV_Channels
pwm = 1500 + q/0.003
funzioni 94..107 (Scripting1..14)
Pianta / robot
SITL: pacchetto servo udp:9002 → MuJoCo BAM
HW: bus Dynamixel (tick)
• Perché Scripting1..14: sono funzioni servo già esistenti che ArduPilot non tocca (nessun mixer, nessun ESC), scrivibili con SRV_Channels::set_output_pwm senza modificare SRV_Channel
• Risoluzione 3 mrad/µs: sufficiente per gli XL330 (1.5 mrad/tick); su hardware si passa ai tick Robotis e la conversione sparisce
• PWM 0 = 'non guido' (disarmato): la pianta tiene il duck fermo in piedi; su hardware corrisponde a torque off
• L'azione che finisce nei servo è la stessa salvata nella storia: la rete al passo dopo vede ciò che è stato davvero applicato
• Feedback: la pianta restituisce q e q̇ reali dei giunti; il task non usa mai i target come surrogato

## Slide 7
6. L'integrazione in ArduRover, file per file
Fork virtualrobotix/ardupilot, branch microduck-ppo, sopra master upstream del 24/09/2026. 7 file toccati + 1 libreria nuova.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
7
File | Modifica | Perché
libraries/AP_MicroDuck/ (nuova) | AP_MicroDuck.{h,cpp}, microduck_infer.{h,c}, policy_mlp.h, policy_cartan.h, AP_MicroDuck_config.h | il task: obs, filtro gravità, storia, stick, servo, MDK_*, log, telemetria; rete in C
Rover/Parameters.h / .cpp | membro g2.microduck; AP_SUBGROUPINFO "MDK_" indice 63 | parametri MDK_* visibili da GCS e salvati in EEPROM
Rover/Rover.cpp | SCHED_TASK_CLASS update_attitude 400 Hz (→ loop rate), update 50 Hz | il task entra nello scheduler come qualunque libreria
Rover/wscript | + 'AP_MicroDuck' | link della libreria nel binario ardurover
libraries/SITL/SIM_JSON.h / .cpp | tipo DATA_FLOAT_ARRAY14; chiavi joints/jpos, joints/jvel; copia in sitl->state | il backend fisico consegna i giunti come consegna l'IMU
libraries/SITL/SITL.h | sitl_fdm: joint_pos[16], joint_vel[16], joint_count, joint_time_us | sorgente SITL del joint feedback; su HW la sostituisce un driver Dynamixel
Nessuna modifica a RC_Channels, SRV_Channel, AP_InertialSensor, AP_Arming, GCS_MAVLink: il task usa le loro API pubbliche. AP_MICRODUCK_ENABLED è 1 su SITL; le board devono abilitarlo (pesi ~770 KB + ~500 KB di flash in float32).
Parametri SITL (sitl/microduck.parm): SERVO1..14_FUNCTION 94..107, SERVOn_MIN/MAX 800/2200, SIM_RATE_HZ 200, SCHED_LOOP_RATE 200, INS_GYRO_FILTER 0, ARMING_CHECK 0, MDK_ENABLE 1.

## Slide 8
7. Tempi e sincronizzazione
Una sola linea del tempo, guidata dal lock-step JSON.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
8
MuJoCo (5 ms)
SITL frame / INS (5 ms)
Loop ArduRover (5 ms)
AP_MicroDuck::update (20 ms)
MAVProxy (asincrono)
200 ms
• SITL manda i PWM → MuJoCo fa 1 passo (5 ms) → risponde col JSON → il SITL avanza il suo clock di 5 ms. Nessuno dei due può correre avanti.
• Il task a 50 Hz vede 4 passi fisici per azione, come in training (decimation 4). Il forward dura 0.25–0.37 ms sul Mac; su STM32H7 stimati 1–2 ms.

## Slide 9
8. Da .pt a C: come la rete addestrata entra nel firmware
Il normalizzatore delle osservazioni è parte della rete, non del simulatore.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
9
model_1999.pt
PyTorch: actor, critic,
optimizer, normalizer
(mjlab + rsl_rl, 2048×2000)
.onnx
actor(normalizer(obs))
Sub(mean) → Div(std) →
Gemm/ELU… o Cartan
policy_*.h
static const float
mean[61], std[61], pesi, q0
773 KB MLP / 496 KB Cartan
microduck_infer.c
forward float32
expf/logf, no heap
identico SITL / MCU
AP_MicroDuck
update()
50 Hz
scripts/export.py
tools/export_*_c.py
#include
Verifica in tre punti
• tools/parity_check.py: 2201 osservazioni → ONNX Runtime vs binario C: max 3.8e-6 (MLP), 6.0e-5 (Cartan)
• tools/log_parity.py: le osservazioni loggate dal firmware in volo → ONNX vs le azioni che il firmware ha inviato: max 2.5e-7
• tools/policy_rollout_plant.py: la stessa policy sulla stessa pianta senza ArduPilot — separa problemi di pianta da problemi di firmware
Le due reti (MDK_POLICY)
• 0 = MLP 61→512→256→128→14 ELU, 197 896 parametri, 0.37 ms
• 1 = Cartan+DiLU 61→192→3×CartanLinear→14, 127 054 parametri (−36 %), 0.25 ms, operatore con exp/log in C

## Slide 10
9. Cosa cambia passando all'hardware
Solo il terzo processo: la pianta MuJoCo diventa il robot. AP_MicroDuck non cambia.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
10
Blocco | In SITL (oggi) | Su robot
IMU | MuJoCo → JSON → INS simulata | IMU del flight controller (stesso AP_InertialSensor)
Feedback giunti | JSON joints → sitl->state | driver bus Dynamixel (present position/velocity) → set_joint_feedback()
Uscite servo | SRV_Channels → pacchetto JSON PWM → MuJoCo BAM | SRV_Channels → protocollo Robotis (tick) sugli XL330
Comandi | MAVProxy rc / mode / arm | RC reale + GCS, identici
Rete | policy_*.h in C, 0.3 ms su Mac | stessa sorgente; STM32H7: 1–2 ms stimati (MLP), Cartan da misurare
Filtri IMU | INS_GYRO_FILTER 0 | stessa regola: nessun LPF lento sul gyro che alimenta la policy
Il vincolo vero è il budget del microcontrollore: ~2×10⁵ MAC per passo (MLP) a 50 Hz più EKF, bus e logging. Il prossimo passo è lo stesso update() compilato su una Nucleo H7 con 1000 forward e misura p50/p99.

## Slide 11
10. La demo e i risultati
scripts/demo_mavproxy.py: un comando avvia pianta, SITL e MAVProxy e digita la sequenza dell'operatore.
Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com
11
Sequenza digitata in MAVProxy
• param set MDK_POLICY 0|1 · param set MDK_ENABLE 1
• mode manual · rc all 1500 · arm throttle → 8 s in piedi
• rc 2 2000 → avanti 12 s (≈2.6 m)
• rc 1 1800 → laterale 8 s · rc 4 2000 → rotazione 8 s
• mode hold → twist 0 · mode manual · disarm
Nel video (docs/media/demo_mavproxy_mlp.mp4)
• pannello a sinistra: comando MAVProxy e messaggio MAVLink corrispondente
• badge a destra: fase e twist comandato in SI
• barra in basso: tempo, posizione, tilt del robot in MuJoCo
 | MLP | Cartan
Parità C vs ONNX | 3.8e-6 | 6.0e-5
Parità in-situ (log firmware) | 2.5e-7 | 1.3e-6 (p99)
Forward nel SITL | 0.37 ms | 0.25 ms
Flash pesi (float32) | 773 KB | 496 KB
Batteria HIL 8 passi | 8/8 PASS | 8/8 PASS
Avanti 0.3/0.4 m/s 15 s | nessuna caduta | —
Il tracking di velocità (~0.2 m/s a comando 0.4) è lo stesso del rollout Python sulla stessa pianta CPU: è il gap MuJoCo-CPU vs MuJoCo-Warp del training, non l'integrazione ArduPilot.